IV Региональный чемпионат “Абилимпикс» Мурманской области

Утверждено

Организационным комитетом

чемпионата “Абилимпикс»

Мурманской области

12.03.2019

Председатель:

Ковшира И.А. __________

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

по компетенции

Швея

г.Мурманск, 2019

| Содержание Стр. |
| --- |
| 1 Описание компетенции | 3 |
| 1.1 Актуальность компетенции | 3 |
| 1.2 Требования к уровню квалификации | 3 |
| 2. Конкурсное задание «Пошив домашнего фартука» | 4 |
| 2.1 Цель | 4 |
| 2.2 Содержание задания | 4 |
| 2.3 Продолжительность выполнения задания | 4 |
| 2.4 Описание внешнего вида изделия | 5 |
| 2.5 Технический рисунок к заданию. | 5 |
| 2.6 Спецификация деталей кроя | 6 |
| 2.7 Критерии оценки | 6 |
| 2.8 Последовательность выполнения задания (в соответствии с инструкционно-технологической картой) | 7 |
| 3.Требования охраны труда и техники безопасности | 9 |
| 3.1 Требования безопасности перед началом работы | 9 |
| 3.2 Требования безопасности при выполнении работы | 10 |
| 3.3 Требования безопасности по окончании работы | 11 |
| 4. Инфраструктурный лист | 11 |
| 4.1. Предоставляемые материалы | 11 |
| 4.2 Оборудование, предоставляемое на площадке | 12 |
| 4.3 Список инструментов и приспособлений, которые необходимо иметь участнику (Toolbox) | 12 |

1 Описание компетенции

Региональный Чемпионат Абилимпикс - конкурс профессионального мастерства для лиц с инвалидностью - отборочный этап к национальному чемпионату, проводится по компетенции «Швея» согласно профессиональным навыкам и умениям.

1.1 Актуальность компетенции

«Все профессии нужны, все профессии важны».

Со времен появления человека появилась и одежда, как самый популярный предмет быта.  И сейчас трудно найти людей, которые бы не хотели выглядеть красивыми, элегантными и модными. Решить эту задачу под силу профессиональным швеям.

Мир, в котором царит швея, богат и многоцветен: ткани и кожа, пуговицы и нитки, рюши и воланы, выкройки и лекала. Выбрав те или иные элементы, швея создает различные наряды – практичные или экстравагантные, классические или ультрамодные. Нашу жизнь невозможно представить без этих вещей, которые выходят из рук швеи.

Профессиональная швея должна хорошо знать свое дело:

тонкости швейной технологии, устранение небольших неисправностей швейной машины. Ее работы характеризуются идеально ровной строчкой, совпадением тканевого рисунка, аккуратностью. Для швеи важно обладать терпением, умением быстрого переключения от одной операции к другой.

1.2 Требования к квалификации. Описание знаний, умений, навыков

Квалифицированная швея должна:

иметь практический опыт:

- изготовления швейных изделий;

- работы с эскизами;

- распознавания составных частей деталей изделий одежды и их конструкций;

- определения свойств применяемых материалов;

- работы на различном швейном оборудовании с применением средств малой механизации;

- выполнения влажно-тепловых работ.

уметь:

- сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом;

- выполнять контроль качества кроя и выполненной работы;

- заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного оборудования;

- пользоваться оборудованием для выполнения влажно-тепловых работ;

- соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах;

- применять современные методы обработки швейных изделий;

- читать технический рисунок;

- пользоваться инструкционно-технологическими картами;

знать:

- форму деталей кроя;

- названия деталей кроя;

- определение долевой и уточной нити;

- волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов;

- регулировку натяжения верхней и нижней нитей;

- оборудование для влажно-тепловых работ и способы ухода за ним;

- виды технологической обработки изделий одежды.

- Конкурсное задание «Пошив домашнего фартука»

  - Цель

Определить профессиональные навыки и умения физических лиц с инвалидностью, обучающихся по программам профессионального обучения.

  - Содержание Конкурсного задания

Задание заключается в изготовлении домашнего фартука (см. технический рисунок модели и спецификацию деталей кроя). Каждому участнику предоставляются одинаковый крой деталей фартука из одной и той же ткани, одинаковое оборудование. Для обеспечения равных условий участникам запрещается использовать на площадке иное оборудование и материалы, кроме тех, что предоставлены организаторами. Содержание швейной коробки (Toolbox), которое обеспечивает сам участник, должно соответствовать инфраструктурному листу.

  - Продолжительность выполнения задания

6 часов 00 мин.

  - Описание внешнего вида изделия

Фартук домашний из хлопчатобумажной ткани.

На линии талии расположены 4 односторонние складки глубиной 2,5 см.

Верхний срез обработан притачным поясом. Длина пояса в готовом виде 1 м 30 см, концы пояса по 40 см. Ширина пояса в готовом виде 3 см.

Нижний край фартука имеет закруглённые концы.

Боковые и нижний срез фартука обработаны двойной окантовочной полоской из отделочной хлопчатобумажной ткани. Ширина канта в готовом виде 0,7 см.

По краю пояса проложена отделочная строчка шириной 0,1-0,3 см.

Длина фартука 45 см.

  - Технический рисунок к заданию

  - Спецификация деталей кроя

| № | Наименование детали (кол-во) | Технический рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основное полотно фартука – 1 деталь |  |
| 2 | Пояс - 1 деталь |  |
| 3 | Окантовочная полоска – 1 деталь |  |

2.7 Критерии оценки

Максимальное количество баллов, которое может получить участник – 100 баллов.

| Критерии | Оценки (max) баллы |
| --- | --- |
|  | Субъективная | Объективная | Общая |
| 1 | Последовательность обработки фартука | 5 | 5 | 10 |
| 2 | Обработка окантовочного шва | 5 | 5 | 10 |
| 3 | Обработка пояса | 5 | 5 | 10 |
| 4 | Обработка складок | 5 | 5 | 10 |
| 5 | Качество строчек и швов | 5 | 5 | 10 |
| 6 | Выполнение ВТО | 5 | 5 | 10 |
| 7 | Соблюдение заданных параметров | 10 | - | 10 |
| 8 | Выполнение рабочих приемов | 5 | 5 | 10 |
| 9 | Скорость выполнения работы | 5 | - | 5 |
| 10 | Организация рабочего места | 5 | - | 5 |
| 11 | Соблюдение техники безопасности | 10 | - | 10 |
|  | Итого: |  |  | 100 |

  - Последовательность выполнения задания

(в соответствии с инструкционно-технологической картой)

Необходимо за отведенное время сшить фартук в соответствии с эскизом, описанием внешнего вида и предложенной технологической последовательностью изготовления. По истечении отведенного времени (6 часов) участник должен сдать готовую или не готовую работу, для выставления оценки.

- Организовать рабочее место.

- Создать безопасные условия труда.

- Выполнить технологическую последовательность обработки фартука.

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА:

«ОБРАБОТКА ФАРТУКА»

| № | Наименование операции | Технические условия | Время выполнения (минуты) | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить детали кроя | в соответствии с эскизом | 10 | Все детали в наличии |
| 2 | Сметать складки | Длиной 2 см от верхнего среза и глубиной 2,5 см | 10 | Складки смётаны |
| 3 | Заутюжить складки к середине фартука | С изнаночной стороны | 10 | Складки заутюжены к центру |
| 4 | Заутюжить окантовочную полоску пополам | Изнаночной стороной внутрь | 10 | Окантовочная полоска заутюжена |
| 5 | Приметать окантовочную полоску к фартуку | С лицевой стороны фартука, совмещая срезы, с небольшой посадкой полоски на участке закругления | 30 | Окантовочная полоска примётана |
| 6 | Притачать окантовочную полоску | Со стороны изделия, ширина шва 0,7 см | 20 | Окантовочная полоска притачана |
| 7 | Удалить нитки временного назначения | С помощью распарывателя | 10 | Нитки удалены |
| 8 | Обогнуть срез фартука и заметать | Нижний край полоски заходит за шов притачивания на 0,1-0,2 см | 40 | Окантовочная полоска замётана |
| 9 | Застрочить край окантовочной полоски | С лицевой стороны фартука, в шов притачивания окантовочной полоски | 30 | Окантовочная полоска застрочена |
| 10 | Удалить нитки временного назначения | С помощью распарывателя | 10 | Нитки удалены |
| 11 | Приутюжить окантовочную полоску | С лицевой стороны через проутюжильник | 10 | Край фартука приутюжен |
| 12 | Заутюжить пояс пополам | Изнаночной стороной внутрь | 10 | Пояс заутюжен |
| 13 | Приметать верхний пояс к верхнему срезу фартука | Складывая лицевыми сторонами внутрь и совмещая середину фартука и пояса | 10 | Пояс примётан |
| 14 | Притачать верхний пояс к верхнему срезу фартука | Со стороны фартука, ширина шва 1,0 см | 15 | Пояс притачан |
| 15 | Обтачать концы пояса | С изнаночной стороны, ширина шва 1,0 см | 25 | Концы пояса обтачаны |
| 16 | Подрезать припуски в углах обтачивания | Не доходя до строчки на 0,2 см | 5 | Припуски подрезаны |
| 17 | Вывернуть и выправить концы пояса | На лицевую сторону, расправляя углы с помощью колышка | 20 | Концы пояса выправлены |
| 18 | Приутюжить пояс по всей длине | На участке притачивания верхнего пояса припуски заутюжить внутрь пояса | 10 | Пояс приутюжен |
| 19 | Заметать припуск нижнего пояса (подпояса) на участке притачивания фартука | Припуск направить внутрь пояса | 15 | Припуск замётан |
| 20 | Проложить отделочную строчку по периметру пояса | Одновременно застрачивая нижний пояс на участке замётывания, ширина шва 0,1-0,3 см | 40 | Отделочная строчка проложена |
| 21 | Удалить все нитки временного назначения | С помощь распарывателя | 10 | Нитки удалены |
| 22 | Выполнить окончательную ВТО фартука |  | 10 | Окончательная ВТО выполнена |
|  |  |  | 6 часов |  |

- Продемонстрировать хорошее качество исполнения.

- Соблюдать правила безопасности при пользовании инструментами.

- Обеспечить профессионализм исполнения.

- Требования охраны труда и техники безопасности

Техническое обслуживание, ремонт, наладка оборудования проводится только специально обученным персоналом.

3.1 Требования безопасности перед началом работы

Перед началом работы швея должна:

- надеть средства индивидуальной защиты, убрать волосы под косынку;

- проверить: визуально состояние рабочего места; освещенность рабочего места; исправность швейной машины, изоляцию утюга, электрической розетки и вилки, диэлектрического коврика;

- проверить наличие инструмента, приспособлений и материалов;

- все детали кроя, изделия и инструменты расположить на рабочем месте в порядке, удобном для работы;

- осмотреть стул и проверить его устойчивость.

3.2 Требования безопасности при выполнении работы

- быть внимательным;

- работу выполнять согласно технологическому процессу;

- при работе с иглой, булавками пользоваться наперстком и игольницей;

- обрезку нитей производить ножницами;

- в течение всего рабочего дня содержать рабочее место в чистоте и порядке,

- работать при достаточности освещения на рабочем месте;

- заправку верхней и нижней нитей, смену иглы, смазку швейной машины производить только при выключенном электродвигателе, сняв ногу с пусковой педали;

- во избежание травмирования пускать машину плавным нажатием на педаль, прошивать утолщенные места на пониженных оборотах (т.к. игла может сломаться и поранить);

- Прокладывая строчку, изделие придерживать двумя руками по обе стороны от иглы во избежание попадания пальцев рук под иглу.

- не наклоняться низко к машине во избежание захвата волос и головного убора нитепритягивателем;

- прежде чем прокладывать машинную строчку на  изделии, необходимо проверить, не осталось ли в ткани булавок и иголок;

- инструменты (ножницы, отвертку и др.) хранить в специально отведенном месте.

не допускается:

- отвлекаться и отвлекать других работников посторонними разговорами;

- касаться иглы на ходу машины;

- бросать на пол отработанные или сломанные иглы;

- открывать и снимать ограничительные и предохранительные приспособления на ходу машины;

- класть ручной инструмент (ножницы и т.п.) и приспособления в карман;

- оставлять иглы, ручной инструмент на изделии при временном прекращении работы;

- производить обрыв нити лезвием, зубами.

3.3 Требования безопасности по окончании работы

- отключить швейное оборудование;

- убрать в специально выделенные места хранения все приспособления и инструмент (ножницы, отвертку и т.п.), применяемые в работе;

- при отключении  электрического утюга аккуратно вынуть вилку из розетки (держась за вилку);

- привести в порядок рабочее место;

- отключить рабочее освещение;

- снять рабочую одежду.

- Инфраструктурный лист

  - Предоставляемые материалы

| Наименование | Кол-во на одного участника | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Готовый крой основных деталей | 1 комплект | Хлопчатобумажная ткань |
| Нитки | 2 катушки | соответствующего цвета |

В соответствии с функциональными медицинскими показаниями участникам может быть предоставлено или разрешено использовать собственное дополнительное оборудование - дополнительные источники освещения, увеличивающие линзы и т.п.

  - Оборудование, предоставляемое на площадке

| Наименование | Количество на одного участника | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Рабочий стол с гладкой поверхностью | 1 | для ручных работ |
| Стул | 1 | 1 ед. на 1 участника |
| Универсальная стачивающая машина | 1 | для машинных работ |
| Светильник местный | 1 | 1 ед. на 1 участника |
| Гладильная доска | 1 | 1 ед. на 1 участника |
| Утюг | 1 | 1 ед. на 1 участника |
| Электрическая розетка | 2 | не менее 60 Вт, 220 W |
| Мусорная корзина | 1 | 1 ед. на 1 участника |
| Совок, веник | 1 | на несколько участников |

  - Список инструментов и приспособлений, которые необходимо иметь участнику (Toolbox)

| Наименование | Количество на одного участника | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Инструменты |
| иглы для ручных работ | комплект | - |
| наперсток | 1 | - |
| ножницы для мелких работ | 1 | - |
| сантиметровая лента | 1 | - |
| Приспособления |
| булавки портновские | набор | - |
| игольница | 1 | - |
| линейка металлическая | 1 | - |
| мел портновский | 1 | - |
| нитевдеватель | 1 | - |
| распарыватель | 1 | - |
| колышек | 1 | - |
| фартук | 1 | - |
| косынка | 1 | - |
| резинка для длинных волос | 1 | - |